СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.331-85

## УДК 614. 846.3:006.354                  Группа Т51

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества продукции |  |
| --- | --- |
| МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ | ГОСТ |
| Номенклатура показателей | 4.331—85 |
| Product-quality index system. Fire power pumps. Nomenclature of indices |  |
| ОКП: 48 5421, 48 5422 |  |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. № 3704 срок действия установлен с 01.01.87 до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества пожарных мотопомп, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (Т3 на НИР) по определению перспектив развития пожарных мотопомп, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на пожарные мотопомпы, технические задания на опытно-конструкторские работы (Т3 на ОКР), технические условия (ТУ) карты технического уровня и качества продукции (КУ).

## 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства пожарных мотопомп приведены в табл.1.

### Таблица 1

| Наименование показателей качества | Обозначение показателей качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1. Подача (ГОСТ 17398-72), м3/с (л/с) | Q (ГОСТ 17398-72) | Производительность |
| 1.2. Напор (ГОСТ 17398-72), м | H (ГОСТ 17398-72) | Способность сообщать энергию жидкости |
| 1.3. Мощность двигателя, кВт | Nд | Энерговооруженность |
| 1.4. Масса сухая, кг | Mc | Материалоемкость |
| 1.5. Номинальная частота вращения вала насоса, с-1 (об/мин) | (ГОСТ 4.118-84) | Быстроходность привода |
| 1.6. Подача при наибольшей геометрической высоте всасывания, м3/с | Qн.г.в | Возможность обеспечения заданных параметров с наибольшей геометрической высоты всасывания |
| 1.7. Напор при наибольшей геометрической высоте всасывания, МПа (кгс/см2) | Hн.г.в | Способность сообщать энергию жидкости при наибольшем противодействии со стороны входа насоса |
| 1.8. Наибольшая геометрической высоте всасывания, м | hн.г | Максимальная высота всасывания, при которой обеспечиваются заданные параметры |
| 1.9. Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, с | tз | Совершенно вакуумной системы |
| 1.10. Предельное давление насоса (ГОСТ 17398-72), Па | Pпр | Перегрузочная способность |
| 1.11. Масса с заправкой, кг | Мз |  |
| 1.12.Масса с заправкой и комплектацией, кг | Мз.к | Полная масса |
| 1.13. Масса металла в изделии, кг | Мм | Металлоемкость |
| 1.14. Условный проход присоединительных патрубков, мм: |  | Типоразмер пожарных рукавов |
| напорного | dу.н |  |
| всасывающего | dу.в |  |
| 1.15. Дорожный просвет, мм | а | Проходимость |
| 1.16. Тип системы охлаждения, балл |  | Работоспособность |
| 1.17. Вид топлива |  |  |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
| 2.1. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.002-83), ч | Тру (ГОСТ 27.003-83) | Долговечность |
| 2.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.002-83), ч | Ту (ГОСТ 27.003-83) | Безотказность |
| 2.3. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002-83), лет | Тсл (ГОСТ 27.003-83) | Долговечность |
| 2.4. Средняя суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний (ремонтов), чел. ч | Sт.о (Sp) | Ремонтопригодность |
| 2.5. Коэффициент оперативной готовности (ГОСТ 27.002-83) | Ко.г (ГОСТ 27.003-83) | Безотказность |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |
| 3.1. Удельный расход топлива, г/м3 | qт | Экономичность по расходу топлива |
| 3.2. Число операторов обслуживающих мотопомпу, чел | no | Рациональность использования трудовых ресурсов |
| 3.3. Удельная масса, кг/м3с-1 | Mу | Экономичность по расходу материалов |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 4.1. Уровень звука в рабочей зоне оператора, дБА | La | Гигиеничность |
| 4.2. Соответствие изделия размерам тела человека, балл |  | То же |
| 4.3. Усилие, прикладываемое к органам управления, Н | Pупр | Соответствие физическим возможностям человека |
| 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 5.1. Показатель функциональная целостность, балл | Пф.ц | Функциональная целостность |
| 5.2. Показатель совершенства производственного исполнения, балл | Пп.и | Совершенство производственного исполнения |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
| 6.1. Удельная трудоемкость изготовления ГОСТ 14.205-83, чел-ч/м3c-1 | Туд | Технологическое совершенство |
| 6.2. Удельная энергоемкость. кВтхч/м3c-1 | Эуд | Прогрессивность технологии по расходу энергии |
| 6.4. Удельная себестоимость, руб/м3c-1 | Sуд | Уровень затрат на производство |
| 7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ |
| 7.1. Габаритные размеры, мм: |  | Приспособленность к транспортированию |
| длина | L |  |
| ширина | B |  |
| высота | h |  |
| 8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |
| 8.1. Коэффициент применяемости, % | Кпр | Уровень конструктивной приемственности составных частей в изделии |
| 8.2. Коэффициент повторяемости, % | Кп | Уровень внутрипроектной унификации изделия |
| 9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 9.1. Показатель патентной защиты | Пп.з |  |
| 9.2. Показатель патентной чистоты | Пп.ч |  |
| 10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 10.1. Комплексный показатель безопасности, балл | Кбез | Безопасность |
| 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 11.1. Годовой экономический эффект от применения одной мотопомпы, руб | Эг |  |
| 11.2. Лимитная цена, руб | Цл |  |
| Примечание. Основные показатели напечатаны жирным шрифтом. |

1.2. Алфавитный перечень показателей качества пожарных мотопомп приведен в справочном приложении 1.

1.3. Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении 2.

## 2.ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

2.1. Перечень основных показателей качества:

подача;

напор;

номинальная частота вращения вала насоса;

мощность двигателя;

масса сухая;

установленный ресурс до первого капитального ремонта;

удельный расход топлива

2.2. Значения показателей пп.2.1 и 2.2 табл.1 определяются для перекачиваемой среды со следующими характеристиками:

наибольшая плотность;

вязкость;

наибольшая массовая концентрация твердых частиц;

наибольший размер твердых частиц;

водородный показатель;

рабочий диапазон температур.

2.3. Применяемость показателей качества пожарных мотопомп, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития пожарных мотопомп, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на пожарные мотопомпы, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ) приведена в табл. 2.

### Таблица 2

| Номер показателя по табл.1 | Мотопомпы | Применяемость в НТД |
| --- | --- | --- |
|  | Переносные | Передвижные | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | + | + |  | + | + | + | + |
| 1.7 | + | + |  | + | + | + | + |
| 1.8 | + | + |  | + | + | + | + |
| 1.9 | + | + |  | + | + | + | + |
| 1.10 | + | + |  | + | + | + |  |
| 1.11 | + |  |  |  | + | + | + |
| 1.12 |  | + |  |  | + | + | + |
| 1.13 | + | + |  |  | + |  | + |
| 1.14 | + | + |  |  | + | + |  |
| 1.15 |  |  |  |  | + | + | + |
| 1.16 | + |  |  |  | + | + | + |
| 1.17 | + | + |  |  | + | + | + |
| 2.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + |  | + | + | + |
| 2.3 | + | + |  |  | + | + | + |
| 2.4 | + | + |  |  | + | + | + |
| 2.5 | + | + |  |  | + | + | + |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | + |  |  | + | + | + |
| 3.3 | + | + |  |  | + | + | + |
| 4.1 | + | + |  |  | + | + | + |
| 4.2 | + | + |  |  | + | + | + |
| 4.3 | + | + |  |  | + | + | + |
| 5.1 | + | + | + |  |  |  | + |
| 5.2 | + | + |  |  |  |  | + |
| 6.1 | + | + |  |  | + | + | + |
| 6.2 | + | + |  |  | + | + | + |
| 6.3 | + | + |  |  | + |  | + |
| 7.1 | + | + |  | + | + | + | + |
| 8.1 | + | + |  |  | + |  | + |
| 8.2 | + | + |  |  | + |  | + |
| 9.1 | + | + |  |  | + |  | + |
| 9.2 | + | + |  |  | + |  | + |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  | + |
| 11.1 |  |  |  |  |  |  | + |
| 11.2 |  |  |  |  |  |  | + |
| Примечания: 1.В таблице знак “+” означает применяемость, знак “”  неприменяемость, знак “”  ограниченную применяемость соответствующих показателей качества. 2.Показатели 1.1 и 1.2 определяется при номинальных параметрах мотопомп, устанавливаемых в НТД на конкретные их виды. |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

#### АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

| Вид топлива | 1.17 |
| --- | --- |
| Высота всасывания геометрическая наибольшая | 1.8 |
| Давление насоса предельное | 1.10 |
| Коэффициент оперативной готовности | 2.5 |
| Коэффициент повторяемости | 8.2 |
| Коэффициент применяемости | 8.1 |
| Масса сухая | 1.4 |
| Масса с заправкой | 1.11 |
| Масса с заправкой и комплектацией | 1.12 |
| Масса металла в изделии | 1.13 |
| Масса удельная | 3.3 |
| Мощность двигателя | 1.3 |
| Напор | 1.2 |
| Напор при наибольшей геометрической высоте всасывания | 1.7 |
| Наработка установленная безотказная | 2.2 |
| Подача | 1.1 |
| Подача при наибольшей геометрической высоте всасывания | 1.6 |
| Показатель безопасности комплексный | 10.1 |
| Показатель патентной защиты | 9.1 |
| Показатель патентной чистоты | 9.2 |
| Показатель совершенства производственного исполнения | 5.2 |
| Показатель функциональной целостности | 5.1 |
| Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания | 1.9 |
| Просвет дорожный | 1.15 |
| Проход условный присоединительных патрубков | 1.14 |
| Размеры габаритные | 7.1 |
| Расход топлива удельный | 3.1 |
| Ресурс до первого капитального ремонта установленный | 2.1 |
| Себестоимость удельная | 6.3 |
| Соответствие изделия размерам тела человека | 4.2 |
| Срок службы полный | 2.3 |
| Тип системы охлаждения | 1.16 |
| Трудоемкость технических обслуживаний (ремонтов) | 2.4 |
| Трудоемкость изготовления удельная | 6.1 |
| Уровень звука в рабочей зоне | 4.1 |
| Усилие, прикладываемое к органам управления | 4.3 |
| Цена лимитная | 11.2 |
| Частота вращения вала насоса номинальная | 1.5 |
| Число операторов обслуживающих мотопомпу | 3.2 |
| Энергоемкость удельная | 6.2 |
| Эффект годовой экономический | 11.1 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

#### ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

| Термин | Номер по табл. 1 | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Масса сухая | 1.4 | Масса изделия без заправки маслом и топливом |
| Масса с заправкой | 1.11 | Масса изделия, заправленного маслом и топливом |
| Масса с заправкой и комплектацией | 1.12 | Масса изделия, заправленного маслом, топливом и укомплектованного пожарным оборудованием |
| Масса удельная | 3.3 | Отношение массы мотопомпы к подаче огнетушащего вещества и полному среднему сроку службы |
| Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания | 1.9 | Время, в течение которого вакуумная система обеспечит заполнение всасывающей линии и насоса перекачиваемой жидкостью |
| Расход топлива удельный | 3.1 | Количество топлива, расходуемого мотопомпой, для подачи 1 м3 перекачиваемой жидкости |
| Энергоемкость удельная | 6.2 | Отношение энергоемкости мотопомпы к подаче |